|  | Refrigerante 50% orgánico |
| --- | --- |

Descripción

Protector de los circuitos de refrigeración de vehículos industriales y grandes motores. Contiene paquete inhibidor de la corrosión compuesto de ácidos carboxílicos de última generación que garantizan la adecuada refrigeración y protección anticongelante en temperaturas extremas. Retrasa el punto de ebullición y protege contra la corrosión a todos los metales y gomas del circuito.

Características químicas

|  | Aspecto ( sin teñir ) | Líquido transparente |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Concentración P/P | 50% |  |
|  | Punto congelación º C | -35 |  |
|  | Temp. Protec. Cong. º C | -37 |  |
|  | pH | 8 |  |

Normas Generales

UNE 23-361-88 / UNE 26-393 / UNE 26-396 / SAE J 814 / SAE J 1034 / MIL A 46153 B / AFNOR NFR 15-601 / INTA 157413 / ASTM D-4985-94 / ASTM D-3306-94 / ASTM D-1177-65 / FEDERAL STANDARD 0-A-548D / BRITISH STANDARD 6580 / JDM H-5 / JIS K 2234 / BS6580

Normas Específicas

VW TL774 D (G12 A8D) – MAN 324 SNF – MB 325.0 – FORD WSS-M97B44-D

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación. Esta edición sustituye a las precedentes. Edición 06 Fecha 07/01/2008.