|  | C.C. 30% orgánico |
| --- | --- |

Descripción

Líquido refrigerante (verano) - anticongelante (invierno) orgánico para todo tipo de vehículos con circuito cerrado y con la finalidad de reducir la temperatura del bloque del motor.

Cualidades

- Producto de aplicación directa a la bombona de expansión.

- Contiene etilenglicol e inhibidores orgánicos de la corrosión y la oxidación de aluminio y aleaciones ligeras.

- Producto aditivado con antiespumante, tiempo de reacción por debajo de cinco segundos.

- Inicio de cristalización -15° C

- Protección efectiva hasta -21° C

- No contiene nitritos ni aminas.

- Verter siempre con el circuito vacío y limpio.

Normativas

|  | UNE: 26.361.88 SAE J 814 SAE J 1034 MIL A 46153 B INTA 157413 AFNOR NFR 15-601 |  |
| --- | --- | --- |

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación. Esta edición sustituye a las precedentes. Edición 05 Fecha 12/02/2007.